## Slide 1: Съезды , глухие пересечения ,стрелочные улицы
презентацию готовил
Студент группы МЛ-171
ГБПОУ КК НПТ №7
Г.Новороссийск
Ивлев Смаил

## Slide 2: Съезды определение
типичный элемент путевого развития железнодорожных станций.
По конструкции съезды подразделяются на одиночные и двойные перекрёстные.
Одиночный съезд состоит из двух стрелочных переводов и соединяющего их пути.
Двойной перекрёстный съезд
Двойной перекрёстный съезд состоит из четырех стрелочных переводов и глухого пересечения соединительных путей и является объединением двух съездов противоположных направлений, совмещённых в пространстве.
типичный элемент путевого развития железнодорожных станций.
По конструкции съезды подразделяются на одиночные и двойные перекрёстные.
Одиночный съезд состоит из двух стрелочных переводов и соединяющего их пути.
Двойной перекрёстный съезд
Двойной перекрёстный съезд состоит из четырех стрелочных переводов и глухого пересечения соединительных путей и является объединением двух съездов противоположных направлений, совмещённых в пространстве.

## Slide 3: Виды създов
Перекрестный, или двойной съезд (рис. 9.9) представляет собой пересечение двух одиночных съездов. Он имеет четыре стрелочных перевода и глухое пересечение, помещаемое между корнями крестовин. Такие съезды укладывают в стесненных условиях, когда для последовательного расположения двух одиночных съездов нет участка достаточной длины.
При устройстве перекрестных съездов, а также в местах, где пути пересекаются между собой без перевода подвижного состава с одного пути на другой, делают глухие пересечения. Глухие пересечения могут быть под прямым и острым углами. На магистральных дорогах нашли широкое распространение глухие пересечения под острыми углами с крестовинами марок 2/9 и 2/11. Эти пересечения состоят из четырех крестовин с контррельсами, из них две крестовины острые и две тупые (рис. 9.10). У прямоугольных пересечений все крестовины одинаковые.

## Slide 4: Глухие пересечения определение
Глухое пересечение — одноуровневое пересечение железнодорожных путей, устраиваемое без стрелок, что исключает переход подвижного состава с одного пути на другой. При этом образующие глухое пересечение пути могут иметь различную ширину колеи.
Глухие пересечения являются источником потенциальной опасности, так как на них возможно столкновение поездов, поэтому проезд через глухие пересечения регулируется железнодорожной сигнализацией. Также возможен сход поездов с рельсов.

## Slide 5: Виды глухих пересечений по конструкции
Косоугольные, или ромбические, глухие пересечения бывают двух видов:
пересечение путей одинаковой колеи (рис. 3);
пересечение разноколейных путей.
На магистральных дорогах применяются почти исключительно ромбические глухие пересечения двух прямолинейных путей с одинаковой шириной колеи.

## Slide 6
Прямоугольное глухое пересечение состоит из четырех крестовин, четырех контррельсов, одного внутреннего замкнутого по контуру контррельса и более мелких деталей.
В прямоугольных глухих пересечениях колесо при проходе разрыва рельсовой нити может резко ударять в сердечник или контррельс. Для предотвращения удара в сборных крестовинах в желоб между рельсом и контррельсом помещают вкладыш, по которому колесо катится своей ребордой. Концам вкладышей придается уклон 0,01–0,025.

## Slide 7: Стрелочные улицы определение
Стрелочной улицей называется путь, на котором уложены стрелочные переводы, ведущие на последовательно ответвляющиеся параллельные пути.
Стрелочные улицы дают возможность приема поездов с главного пути на любой путь парка станции, отправления поездов с любого пути парка на главный путь, а также перестановки составов или групп вагонов с одного пути на другой через вытяжной путь.

## Slide 8: Виды стрелочных улиц
Несокращённая
У несокращённых стрелочных улиц угол отклонения путей равен углу крестовины составляющих улицу стрелочных переводов. Это упрощает устройство соединительных путей и сокращает количество кривых, однако существенно удлиняет улицу при большом количестве путей.

## Slide 9
Сокращённая
У сокращённых стрелочных улиц угол отклонения путей больше угла крестовины, что позволяет сократить длину улицы при большом количестве путей и широких междупутьях.
Комбинированная
Комбинированные стрелочные улицы сочетают несокращённые и сокращённые части

## Slide 10: Виды стрелочных улиц в плане
Простейшая
В простейших стрелочных улицах стрелочные переводы расположены на основном пути. Такие улицы применяются в сочетании с веерными улицами в другой горловине парка для получения одинаковой полезной длины всех путей (крайние имеют немного бо́льшую длину).
Пучкообразная
В пучкообразных стрелочных улицах пути сходятся к горловине древовидно. Такие улицы обычно устраивают в сортировочных парках.

## Slide 11
Веерная
В веерных стрелочных улицах на основном пути располагается только первый стрелочный перевод, а остальные расположены на отклонённом пути, отходящем от этого перевода. За счёт этого пути получаются прямыми в пределах их полезной длины и сводится к минимуму количество стрелочных переводов на основном пути.

## Slide 12: Спасибо за внимание!